125KHz  K4 非接触感应式读头模块

125KHz  K4为一个125KHZ的非接触感应式读头，是专门设计用来读取EM卡的读头模块！直接以维根26或RS232格式输出。

当做EM卡读头使用时只可以读取EM卡不能烧写EM卡，读取资料后从DATA0及DATA1输出。

当做TEMIC卡读头使用时可以读取及烧写TEMIC卡，读取资料后从DATA0及DATA1输出。

一、产品规格 :

| 型 号 | 125KHz K4 |
| --- | --- |
| 尺 寸 | 26.5(长)×16.5(高)×6.9(厚) m/m |
| 工作频率 | AM 125KHZ |

二、技术参数 :

| 工作电压 | VCC=5V |
| --- | --- |
| 消耗电流 | 40mA(5V) nominal |
| I/O输出电流 | 25mA sink/source |
| 工作温度 | -40℃～85℃ |
| 储存温度 | -40℃～85℃ |
| 储存湿度 | 5～95% RH |

三、实际尺寸图 :

四、脚位说明&电气特性 :

| PIN | NAME | I/O | SYMBLE | MIN | TYP | MAN | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANT-IN | I |  | - | - | 400 Vp-p | ANT in |
| 2 | ANT-OUT | O | Vant | Vdd-0.5V | Vdd | Vdd+0.5V | Driver output |
| 3 | ASCII/WIEGAND | I |  |  |  |  | HI:ASCII Low:Wiegand26 |
| 4 | CP | O |  |  |  |  | Low Pulse 100ms |
| 5 | DATA1 | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Digital data output |
| 6 | DATA0 | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Digital data output |
| 7 | WRITE | I |  |  |  |  | Low active |
| 8 | GND |  |  |  |  |  | Ground |
| 9 | VCC |  | Vcc | 3.5V- | 5V | 5.25V | VCC |

五、维根码：

1.时序图

2.资料输出格式

- MSB先发送

- MSB的12Bits使用偶同位，LSB的12 Bit使用奇同位。

六、RS232(ASCII)：

1.资料输出格式

a.9600bps，N，8，1

b.PIN5：TX非反相输出

c.PIN6：TX反相输出

d.CHECKSUM：将卡片中10 bytes DATA 全部做XOR运算

| 02 | 10 ASCII Data Characters | Checksum | 03 |
| --- | --- | --- | --- |

例：卡片号码：62E3086CED，

输出的值：36H、32H、45H、33H、30H、38H、36H、43H、45H、44H

Checksum：(62H) XOR (E3H) XOR (08H) XOR (6CH) XOR (EDH)=08H

2.时序图

PIN4

PIN5

PIN6

七、参考应用线路图 :

PS: 使用TEMIC 卡时,如何写入,请参考TEMIC相关资料。当要进行TEMIC 卡写入时将SW1接低电平接地，可以做成一个开关，当写时按下开关

# Text boxes

208μs

104μs

104μs

Stop Bit

Bit7

Bit1

Bit0

Start Bit

125KHz   K4

注意 : ● 代表第一支脚

6.9

16.5

26.5

单位 m/m

2.54

8

208μs

104μs

104μs

Stop Bit

Bit7

Bit1

Bit0

Start Bit

1ms

50us

DATA0

DATA1

DATA0

DATA1

0状态的波形

1状态的波形

100ms

0

0

1

DATA0

DATA1

CP

100ms

0.5ms

MSB

LSB

1 BIT

偶同位

12 BIT

12 BIT

24 Bits Serial number

1 BIT

奇同位